## Slide 1: NGVA 데이터 교환 구조
EQP08와 EQP09 사이의 데이터 종류, 모듈, 토픽
대상 | EQP08, EQP09
범위 | NGVA 모듈 11종, NGVA 외 모듈 3종
기준 | NGVA Data Model v1.1 (Draft) RMDP

## Slide 2: 1 전체 데이터 교환 구조
EQP08
EQP09
데이터 종류
Vehicle_Configuration
Vehicle_Configuration
리소스 등록
Power
Power
장비 전원 제어
Usage_And_Condition_Monitoring
Usage_And_Condition_Monitoring
고장 정보(PBIT, CBIT, IBIT) / 점검 요청
Alarms
Alarms
고장 경보(CBIT)
Mount
Mount
EQP01/EQP02/EQP03/EQP04 자세 정보
LRF
LRF
EQP07 정보
Navigation_Reference
Navigation_Reference
차량 자세 등 항법 정보
Tactical_Sensor
Tactical_Sensor
EQP03 EQP06 탐지
Laser_Warning_System
Laser_Warning_System
EQP05 탐지 정보
Video
Video
상황인식 영상, EQP02 영상 설정
HMI_Input_Devices
HMI_Input_Devices
핸들 등 EQP08 장착 장비 입력
Access_Permissions
Access_Permissions
계정 관리 / 로그인
Actuator
Actuator
양방향 제어 정보
Sensors
Sensors
단방향 상태 정보

## Slide 3: 2.1 Vehicle_Configuration
EQP08
EQP09
Vehicle_Configuration
리소스 등록
Vehicle_Configuration__Registry_Service__requestResourceId
ResourceID 요청 (UUID 기준)
필드 A_uuid
Vehicle_Configuration__Actual_Resource__supplyResourceId
ResourceID 부여
필드 A_uuid, A_resourceId, A_descriptor
Command
State, Event, Alarm

## Slide 4: 2.2 Power
EQP08
EQP09
Power
장비 전원 제어
Power__Channel__setChannelOperatingMode
채널 동작 모드 설정
필드 A_setMode
Power__Channel
채널 상태
필드 A_channelNumber, A_channelMode, A_current, A_voltage, A_overcurrent, A_overvoltage
Command
State, Event, Alarm

## Slide 5: 2.3 Usage_And_Condition_Monitoring
EQP08
EQP09
Usage_And_Condition_Monitoring
고장 정보(PBIT, CBIT, IBIT) / 점검 요청
Usage_And_Condition_Monitoring__Monitored_Entity__runBIT
BIT 수행 요청
필드 A_type (C_BIT / P_BIT / I_BIT)
Usage_And_Condition_Monitoring__Monitored_Entity
감시 대상의 건전성 상태
필드 A_healthStatus (OPERATIONAL / DEGRADED / NOT_OPERATIONAL), A_currentState
Usage_And_Condition_Monitoring__Failure_Event
고장 이벤트
필드 A_standardFaultCode, A_proprietaryFaultCode, A_failureDescription, A_causeDescription
Command
State, Event, Alarm

## Slide 6: 2.4 Alarms
EQP08
EQP09
Alarms
고장 경보(CBIT)
Alarms__Alarm_Condition_Specification__raiseAlarmCondition
EQP08 경보 조건 발생
필드 A_subsystemName, A_componentName, A_measure, A_nature
Alarms__Actual_Alarm_Condition__clearAlarmCondition
EQP08 경보 조건 해제
필드 A_subsystemName, A_componentName, A_measure, A_nature
Alarms__Actual_Alarm
발생한 경보
필드 A_subsystemName, A_componentName, A_alarmState, A_dateTimeRaised
raise, clear는 EQP08에서 발생한 경보만 EQP08 → EQP09로 보낸다. EQP09 자체 경보는 EQP09 내부에서 발행하고 수신한다.
Command
State, Event, Alarm

## Slide 7: 2.5 Mount
EQP08
EQP09
Mount
EQP01/EQP02/EQP03/EQP04 자세 정보
Mount__Rotational_Mount
마운트 자세와 스캔 상태
필드 A_mountPosition, A_mountAngularVelocity, A_scan, A_currentState
EQP02 자동탐색
Mount__Rotational_Mount__setScanParameters
축별 스캔 파라미터 설정
필드 A_scanParameters
Mount__Rotational_Mount__controlScan
스캔 시작 / 정지 / 일시정지 / 재개
필드 A_set, A_startAxis, A_interAxisOffset
Command
State, Event, Alarm

## Slide 8: 2.6 LRF
EQP08
EQP09
LRF
EQP07 정보
LRF__Laser_Range_Finder
LRF 상태
필드 A_lrfState, A_userDefinedMinimumRange, A_firstOrLast
LRF__Laser_Range_Finder_Measurement
측정 결과
필드 A_firstOrLast, A_associatedLRF_sourceID, A_Tactical_Sensor_Detection_sourceID
Command
State, Event, Alarm

## Slide 9: 2.7 Navigation_Reference
EQP08
EQP09
Navigation_Reference
차량 자세 등 항법 정보
Navigation_Reference__Position
현재 위치 (WGS84)
필드 A_currentPosition
Navigation_Reference__Heading
방위
필드 A_heading
Navigation_Reference__Attitude
차량 자세
필드 A_attitude
Navigation_Reference__Odometer
주행 거리
필드 A_distanceTravelled
Navigation_Reference__GPS_Receiver
GPS 수신기 상태
필드 A_gpsReady, A_numberOfSatellitesAvailable, A_positionError, A_spoofersDetected
Command
State, Event, Alarm

## Slide 10: 2.8 Tactical_Sensor
EQP08
EQP09
Tactical_Sensor
EQP03 EQP06 탐지
Tactical_Sensor__Tactical_Sensor
센서 상태
필드 A_currentState, A_detectionProbability, A_falseAlarmProbability
Tactical_Sensor__Detection
탐지 정보
필드 A_confidence, A_threatIndicator
Tactical_Sensor__Detection_Location
탐지 위치
필드 A_relativeLocation, A_relativeLocationAccuracy, A_detectionSize
Command
State, Event, Alarm

## Slide 11: 2.9 Laser_Warning_System
EQP08
EQP09
Laser_Warning_System
EQP05 탐지 정보
Laser_Warning_System__Laser_Warning_System
EQP05 동작 상태
필드 A_currentState
Laser_Warning_System__Laser_Detection
레이저 탐지
필드 A_classification, A_finalised, A_currentState
Command
State, Event, Alarm

## Slide 12: 2.10 Video
EQP08
EQP09
Video
상황인식 영상, EQP02 영상 설정
Video__Offset__setOffsetAbsolute
오프셋(밝기) 설정
필드 A_offsetAbsolute
Video__Black_Level__setBlackLevelAbsolute
블랙 레벨 설정
필드 A_blackLevelAbsolute
Video__Polarity__invertPolarity
극성 반전 (White hot / Black hot)
필드 추가 필드 없음
Video__Offset
오프셋 상태
필드 A_offsetAbsolute, A_offsetStepSize, A_offsetState
Video__Black_Level
블랙 레벨 상태
필드 A_blackLevelAbsolute, A_blackLevelStepSize, A_blackLevelState
Video__Polarity
현재 극성
필드 A_videoPolarityStatus
EQP02 추적 정보
Video__Processing_Function
추적 정보 (임시 사용)
필드 A_imageProcessingFunction, A_imageProcessingMode, A_imageProcessingParameters
추적 정보는 Processing_Function에 값을 나열해 넣는 방식으로 임시 사용 중
Command
State, Event, Alarm

## Slide 13: 2.11 HMI_Input_Devices
EQP08
EQP09
HMI_Input_Devices
핸들 등 EQP08 장착 장비 입력
HMI_Input_Devices__Axis
축 입력 값
필드 A_value
HMI_Input_Devices__Multi_Position_Switch
스위치 현재 위치
필드 A_currentPosition_sourceID
HMI_Input_Devices__Hand_Controller_Button
핸드 컨트롤러 버튼 상태
필드 A_actualHandControllerState
Command
State, Event, Alarm

## Slide 14: 3.1 Access_Permissions (NGVA 외)
EQP08
EQP09
Access_Permissions
계정 관리 / 로그인
토픽 정의 [확인 필요]
방향 [확인 필요]
NGVA Data Model v1.1 RMDP에 정의가 없는 모듈

## Slide 15: 3.2 Actuator (NGVA 외)
EQP08
EQP09
Actuator
양방향 제어 정보
토픽 정의 [확인 필요]
EQP08 ↔ EQP09
NGVA Data Model v1.1 RMDP에 정의가 없는 모듈

## Slide 16: 3.3 Sensors (NGVA 외)
EQP08
EQP09
Sensors
단방향 상태 정보
토픽 정의 [확인 필요]
단방향, 방향 [확인 필요]
NGVA Data Model v1.1 RMDP에 정의가 없는 모듈